## Slide 1: Bases de MMC
Pierre BADEL

## Slide 2: Introduction
Aperçu
  I – Introduction
  II – Cinématique des milieux continus (solides)
  III – Description des efforts de cohésion et lois de conservations
  IV – Loi de comportement : élasticité linéaire
I – Introduction

## Slide 3: Introduction
Exemple introductif : solide rigide
  Description du mouvement
  Description des actions mécaniques
  Principal fondamental dynamique/statique
I – Introduction Solide rigide

## Slide 4: Introduction
I – Introduction Solide rigide
Repérage d’un solide
  Soient 2 solides S0 et S1 indéformables.
  On peut associer un repère R0 et R1 à chacun
  ( = 1 point + 1 base).
  Relativement à R0 :
    3 paramètres de positionnement d’1 point :
    3 paramètres de positionnement d’1 base / l’autre : par exemple, les angles d’Euler.
Description du mouvement
  Variation de position entre 2 configurations.
S0
S1
O1
O0

## Slide 5: Introduction
I – Introduction Solide rigide
Description des actions mécaniques sur un solide
  Définition : Action mécanique = toute action pouvant provoquer le mouvement d’un solide
  (ou une déformation)
  Classification des actions mécaniques
    Actions à distance
    Actions de contact (intérieures à la matière = cohésion, ou extérieures)
  Sur un solide rigide, les actions se résument à :
    Un effort résultant
    Un moment résultant
A
A

## Slide 6: Introduction
I – Introduction Solide rigide
Principe fondamental
  Statique
  Dynamique
Un solide est en équilibre statique 

## Slide 7: Introduction
Aperçu
  I – Introduction
  II – Cinématique des milieux continus (solides)
  III – Description des efforts de cohésion et lois de conservations
  IV – Loi de comportement : élasticité linéaire
I – Introduction

## Slide 8
II – Cinématique des milieux continus solides
1 – Description du mouvement
2 – Mesures de déformation
…

## Slide 9
Hypothèses et limitations
  Limitation au cas des solides
   Chaque point matériel est identifié par sa position initiale . Il est « étiqueté ». Il s’agit de la description lagrangienne.
  Pour le cas des fluides, on considère généralement une variable qui désigne une zone de l’espace (où passent les points matériels). Il s’agit de la description eulérienne.
  Hypothèse de milieu continu
   « Des points voisins restent voisins »
   Leurs propriétés physiques évoluent comparablement
  Référentiel
   Nécessaire pour caractériser positions et déplacements. En l’absence de précision, nous serons dans le cas simple (le plus courant) du référentiel du laboratoire, lié à l’observateur.
II – Cinématique 0 – cadre de travail

## Slide 10: Configurations du système
Notion fondamentale : 2 configurations géométriques du système
II – Cinématique 1 – Description du mouvement
(C0)
(C)
Configurations initiale et déformée sont différentes!
(mais considérées très proches sous l’hypothèse de petites perturbations, HPP)
On peut définir/écrire toute équation/grandeur dans l’une ou l’autre des configurations
Configuration initiale
Variable lagrangienne :
Configuration actuelle (ou déformée)
Variable eulérienne :

## Slide 11: Mouvement du solide
Fonction placement (mapping) : description globale du mouvement du solide
  Fonction qui, à chaque point matériel de (C0), associe de (C)
(C0)
(C)
Déplacement u
Fonction placement
II – Cinématique 1 – Description du mouvement
O
Notes: À partir de là, on peut étudier trajectoires lignes de courant….. Pas le temps ici !

## Slide 12: Tenseur gradient
Description locale : le tenseur gradient de la transformation (gradient tensor)
  (Appelé aussi application linéaire tangente, et parfois, à tort, gradient de la déformation)
  Localement, il définit la transformation d’un vecteur matériel infinitésimal:
II – Cinématique 1 – Description du mouvement
(C0)
(C)
Tenseur gradient F

## Slide 13: Tenseur gradient
Exemples
  Déformation triaxiale
  Cisaillement simple
II – Cinématique 1 – Description du mouvement
1
1
1
λ1
λ2
λ3
X1
x1
X3
x3
X2
x2
X3
1
1
1
X1
X2
γ

## Slide 14: Tenseur gradient
Transformation d’une surface, d’un volume
  Preuve:
II – Cinématique 1 – Description du mouvement
Milieu incompressible  J=1

## Slide 15: Tenseur gradient
Décomposition polaire du tenseur gradient
  Théorème de décomposition polaire:
  Le théorème de décomposition polaire stipule que le tenseur gradient peut se décomposer, multiplicativement, de manière unique:
  est le tenseur de rotation. Il est orthogonal:
  sont les tenseurs des dilatations droit et gauche. Ils sont symétriques et définis positifs.
II – Cinématique 1 – Description du mouvement

## Slide 16
II – Cinématique 2 – Mesures de déformation
II – Cinématique des milieux continus solides
1 – Description du mouvement
2 – Mesures de déformation
…

## Slide 17: Changement de forme
Description des déformations
  Caractérisation des changements de formes/angles  évolution des produits scalaires
    Sens physique : le calcul de donne l’allongement λ dans cette direction.
II – Cinématique 2 – Mesures de déformation
Lagrangien
Eulerien
Tenseur de Cauchy Green droit C
Tenseur de Cauchy Green gauche B

## Slide 18: « Tenseur des déformations »
Mesure de déformation : le tenseur de Green Lagrange
  On caractérise les variations par rapport à la configuration initiale:
  Autres mesures de déformation (en théorie des grandes déformation)
    The right and left stretch tensor:
    Logarithmic strain tensor:
  …
II – Cinématique 2 – Mesures de déformation
Lagrangien
Eulerien
Tenseur des déformations de Green Lagrange E
Tenseur d’Euler-Almansi A

## Slide 19: « Tenseur des déformations »
Introduction de l’Hypothèse de Petites Perturbations (HPP)
  En introduisant le champ de déplacement…
  Il vient
II – Cinématique 2 – Mesures de déformation
est le tenseur des déformations linéarisé
est le tenseur des rotations

## Slide 20: Exemples
  Déformation triaxiale
  Cisaillement simple
X1
x1
X3
x3
X2
x2
X3
X1
X2
γ
II – Cinématique 2 – Mesures de déformation

## Slide 21: Course content
Aperçu
  I – Introduction
  II – Cinématique des milieux continus (solides)
  III – Description des efforts de cohésion et lois de conservations
  IV – Loi de comportement : élasticité linéaire

## Slide 22
III – Contraintes et lois de conservation
1 – Tenseur des contraintes
2 – Conservation de la quantité de mouvement

## Slide 23: Effort interne : contrainte sur une surface
Introduction : le vecteur contrainte
  Si répartition supposée homogène, point de vue « global »
  Si répartition non homogène, point de vue « local », le vecteur contrainte dépend, en fait, de l’orientation de dS et du point M
III– Contraintes 1 – Tenseur des contraintes
(2)
(1)
Section S
Vecteur contrainte
contrainte
normale
contrainte
tangentielle
 Notion d’état de contrainte en un point
(1)
M,dS
M,dS

## Slide 24: Tenseur des contraintes de Cauchy
Définition de la contrainte (Cauchy)
III– Contraintes 1 – Tenseur des contraintes
dS0
ds
est le vecteur contrainte
Le tenseur des contraintes de Cauchy σ représente la contrainte « vraie ».
Il est eulérien (configuration déformée).

## Slide 25: Composantes de contrainte
Ecriture matriciel du tenseur
  Isolons un prisme de matière autour de M et étudions l’équilibre
  PFS mène à …
M
La matrice des contraintes en M définit complètement l’état de contrainte en M,
quelle que soit la direction n.
(écriture dans la base )
θ
θ
σ22
σ11
τ21
τ12
σ
τ
dL
M
Notion de tenseur ≠ matrice…
matrice = projection du tenseur dans une base
III– Contraintes 1 – Tenseur des contraintes

## Slide 26: Composantes de contrainte
Ecriture matriciel du tenseur
  Isolons un cube de matière autour de M et étudions l’équilibre des moments
  PFS (moment) mène à …
M
σ22 + dσ22
σ11+ dσ11
τ21 + dτ21
τ12 + dτ12
dL1
M
dL2
-σ11
-τ21
-σ22
-τ12
III– Contraintes 1 – Tenseur des contraintes

## Slide 27: Contraintes et directions principales
Directions principales
  Matrice symétrique donc diagonalisable.
   Valeurs propres réelles, appelées contraintes principales : σI, σII
   Directions propres orthogonales = directions principales, forment une base o.r.n. :
  Il n’y pas de cisaillement dans les directions principales, seulement des contraintes normales.
  Exemple :
III– Contraintes 1 – Tenseur des contraintes
τ
τ
τ
τ
τ
τ
τ
τ

## Slide 28: Généralisation en 3D
En 3D
Quelques exemples d’états de contrainte
  Fluide au repos
  Traction/compression uniaxiale
  …
III– Contraintes 1 – Tenseur des contraintes

## Slide 29
III – Contraintes et lois de conservation
1 – Tenseur des contraintes
2 – Conservation de la quantité de mouvement
III– Contraintes 2 – Lois de conservation

## Slide 30: PFD sur une élément de volume…
Conservation de la quantité de mouvement
  Bilan des actions extérieures sur le cube dL1 × dL2 × dL3,
  on suppose deux types d’actions :
    Actions à distance par u. de masse (ex gravité) :
    Actions de « contact » par u. de surface :
  On écrit masse . accélération = Σ actions ext.
   Bilan sur la direction 1 seulement :
   Puis sur les autres directions…
III– Contraintes 2 – Lois de conservation

## Slide 31
Exemple : cube unitaire pesant
  En statique, le principe fondamental devient…
1
1
III– Contraintes 2 – Lois de conservation

## Slide 32: Course content
Aperçu
  I – Introduction
  II – Cinématique des milieux continus (solides)
  III – Description des efforts de cohésion et lois de conservations
  IV – Loi de comportement : élasticité linéaire

## Slide 33
IV – Elasticité linéaire
1 – Cas 1D
2 – Elasticité : loi de Hooke
IV– Elasticité linéaire

## Slide 34: Modèle de comportement élastique linéaire (loi de Hooke)
Introduction à la loi de Hooke : module d’Young
  Ce modèle décrit une relation linéaire entre contrainte et déformation, observée expérimentalement sur certains matériaux :
Introduction à la loi de Hooke : coefficient de Poisson
  Déformation longitudinale εx  Déformation transversale εt
  Relation linéaire :
Un matériau élastique linéaire isotrope est caractérisé par :
  Module d’Young E
  Coefficient de Poisson ν
IV– Elasticité linéaire 1 – Cas 1D
E est le module d’Young,
Unité : Pa
ν est le coefficient de Poisson,
Sans unité

## Slide 35: Loi de Hooke 3D
Ecriture de la loi de Hooke
  On se place dans les axes principaux… Equations linéaires  superpositions de 3 cas 1D.
  Il vient :
IV– Elasticité linéaire 2 – 3D
σ1
σ2
σ3
Loi de Hooke avec E,υ
Ecriture matricielle
Ecriture indicielle

## Slide 36: Loi de Hooke 3D : remarques
Remarques
  Loi de comportement 3D des solides élastiques isotropes
  Démontrée dans les axes principaux mais rien n’empêche de changer de base
   Valable dans n’importe quelle base
  2 paramètres E, υ suffisent : comme en 1D, un essai de traction simple suffisant.
  Correspond à un grand nombre de problèmes courants : un grande majorité des solides sont élastiques à faible contrainte.
  Si contrainte > limite élastique … loi de Hooke fausse.
  Il existe des solides anisotropes (ex : bois) : E, υ dépendent de la direction.
  Ce que l’on va voir sous une autre approche, plus générale…
IV– Elasticité linéaire 2 – 3D

## Slide 37: Elasticité anisotrope
Elasticité anisotrope, cas général
  soit 9x9 = 81 coefficients !!
  Mais des simplifications… au maximum 21 coeff. indépendants. C’est le cas du plus grand degré d’anisotropie possible.
Elasticité, cas isotrope et coefficients de Lamé
  On montre qu’il y a 2 coeff. indépendants et que cela mène à :
IV– Elasticité linéaire 2 – 3D
λ et μ sont les coefficients de Lamé du matériau
Forme inverse de la loi de Hooke

## Slide 38: Notation vectorielle
Problématique… représenter le tenseur d’élasticité
  On profite des symétries de pour introduire une nouvelle notation :
IV– Elasticité linéaire 2 – 3D
  Notation de Voigt (ou notation vectorielle)

## Slide 39: Bibliographie
Interesting references
  [Sidoroff F, Cours sur les « grandes déformations », rapport Gréco 51/1982, http://sitasido.ec-lyon.fr et http://perso.ec-lyon.fr/francois.sidoroff]
  [Basar Y, Weichert D, Nonlinear continuum mechanics of solids, Springer]
  …